Исследование силы трения

Лабораторная работа № 3(М)

Цель работы:

- Определение коэффициента терния.

- Проверка справедливости закона Кулона-Амантона.

- Определение массы косвенным методом.

Теоретическое обоснование:

Согласно закону Кулона-Амонтона сила сухого трения скольжения F между двумя поверхностями прямо пропорциональна силе N, с которой эти поверхности прижимают друг к другу, и зависит только от неё и характера поверхностей, выраженном коэффициентом трения µ:

F = µN

Если в роли силы, прижимающей поверхность тела к поверхности горизонтальной	 опоры, выступает вес самого тела и груза, помещённого на него, то силу N можно выразить через силу тяжести:

N = (m + m0)g

тогда:

µ =

таким образом, коэффициент трения тела играет роль коэффициента пропорциональности между силой трения и весом тела с грузом. При m = 0:

F0 = µm0g

Таким образом, массу тела можно косвенно определить из уравнения:

m0 =

| Схема установки: | Приборы и материалы: 1 – пластина 2 – набор грузиков 3 – крючок 4 – динамометр 5 – весы |
| --- | --- |

Ход работы:

- С помощью весов измерить суммарную массу набора грузиков m.

- Поместить грузики на пластину и измерить силу трения F. NB! Тянуть пластину необходимо равномерно и строго горизонтально. Трение между динамометром и поверхностью стола на результаты измерений не влияет.

- Вычислить вес грузиков mg.

- Записать в таблицу результатов измерений номер измерения и величины m, mg и F.

Повторять пункты с первого по четвёртый 10 раз

- Нанести экспериментальные точки на график F(mg) и линеаризовать его.

- Определить среднее значение µ по угловому коэффициенту графика F(mg) без вычисления погрешности.

- По точке пересечения графика с осью ординат определить массу пластины m0.

- Вычислить значения N и  для каждого измерения.

- По полученному среднему значению µ определить погрешность.

- Записать полученное значение µ в результаты работы.

- Отразить в выводах развёрнутые ответы на следующие вопросы:

- Выполняется ли закон Кулона-Амонтона?

- Одинаков ли коэффициент трения в разных диапазонах силы трения?

- Каковы закономерности изменения коэффициента трения с ростом веса?